## Slide 1: 实验三：逆向工程实验
理解程序（控制语句、函数、返回值、堆栈结构）是如何运行的
掌握GDB调试工具
掌握objdump反汇编工具

## Slide 2: 实验介绍：
本实验设计为一个黑客拆解二进制炸弹的游戏。我们仅给黑客（同学）提供一个二进制可执行文件bomb_64和主函数所在的源程序bomb.c，不提供每个关卡的源代码。程序运行中有6个关卡（6个phase），每个关卡需要用户输入正确的字符串或数字才能通关，否则会引爆炸弹（打印出一条错误信息，并导致评分下降）！
要求同学运用GDB调试工具和objdump反汇编工具，通过分析汇编代码，找到在每个phase程序段中，引导程序跳转到“explode_bomb”程序段的地方，并分析其成功跳转的条件，以此为突破口寻找应该在命令行输入何种字符串来通关。

## Slide 3: 实验说明
6个关卡，难度随关卡升级而提升；
通过解读汇编代码来推断其对应的函数结构（推断过程不唯一），某些关卡答案不唯一；
尽力而为，能通几关就几关。
提示：
第一关（知识点：string，函数调用，栈）
第二关（知识点：循环语句，数组）
第三关（知识点： switch语句）
第四关（知识点：递归）
第五关（知识点：字串变换，ascii转换，寻址）
第六关（知识点：寻址）
（第1-5关，各15分。第6关10分。实验总结15分。）

## Slide 4: 实验步骤
输入反汇编命令查看汇编代码（保存在1.txt文件中）
  $ objdump -d bomb_64 > 1.txt
首先找到main函数，发现它调用了从phase1到phase6这六个函数。再找到phase1，代码如下：（举例分析）
0000000000400e70 <phase_1>:
400e70: 48 83 ec 08 sub $0x8,%rsp
400e74: be f8 1a 40 00 mov $0x401af8,%esi
400e79: e8 bf 03 00 00 callq 40123d <strings_not_equal>
400e7e: 85 c0 test %eax,%eax
400e80: 74 05 je 400e87 <phase_1+0x17>
400e82: e8 b6 07 00 00 callq 40163d <explode_bomb>
400e87: 48 83 c4 08 add $0x8,%rsp
400e8b: c3 retq
引导程序跳转到“explode_bomb”程序段的地方，分析其成功跳转的条件
字符串比较
测试%eax==0, 相等为0

## Slide 5: 实验步骤（续）
利用gdb调试工具来破解Phase1中的神秘字符串
  $ gdb bomb_64
通过阅读汇编代码可知，phase_1中的字符串比较的关键点是0x401af8，下面输出0x401af8地址对应的数据。
验证答案，输入r即可运行到关卡1输入处。
若输入错误答案，则会引爆炸弹（正确示意图如下：）